Használati Útmutató

IDE JÖN A TERMÉK NEVE

Az Ön által vásárolt orsó minőségét az EnergoTeam csapata folyamatosan teszteli és ellenőrzi. Teszthorgászaink és fejlesztőink sok éve sikeresen dolgoznak azon, hogy mindenféle horgászmódszerhez a lehető legjobb orsót tudjuk kínálni, mind a jó ár-értékarányt igénylő hobbihorgászok, mind a profik részére.

Az orsó hosszú élettartamának megőrzéséhez hozzátartozik a megfelelő használat és a karbantartás. Ehhez adunk néhány hasznos tanácsot a továbbiakban.

Az orsó felszerelése:

Minden orsó felhelyezett hajtókarral és szállítási biztosítékkal kerül forgalomba.(van ilyenünk, vagy mind automata?) Használatba vételkor először oldja ki a recézett fejű csavart a ház szemközti oldalán, majd hajtsa fel a hajtókart és rögzítse a kart a recézett fejű csavarral az orsótengelyen. Soha ne erőltesse a hajtókar felhajtását, vagy zárását, ez az orsóház és az orsó sérüléséhez vezethet. Fontos, hogy az automatikus behajtható hajtókarral rendelkező orsók a fel- és lehajtáskor automatikusan beakadnak.

Az orsó felszerelése a horgászbotra

A botra való felszerelésekor figyeljen az orsó pontos illeszkedésére! Leggyakrabban csavaros orsótartóba kell illeszteni az orsót. Nyissa ki annyira az orsótartót, hogy elegendő helye legyen a teljes orsótalpnak, majd az elülső orsótalpat helyezze ütközésig az orsótartó vájatába. Az állítható orsótartó biztosító anyával fixálható az orsó a boton. Az orsó leszerelésekor fordított sorrendben járjon el.

Az orsó feltöltése horgászzsinórral

Miután az orsót felszerelte a botra, a dobot kézzel gyengén nyomva addig kel forgatni, míg a helyére pattan. A felkapókar felnyitása után a zsinórt s horgászbot vezetőgyűrűin keresztülvezetve a dobhoz kell erősíteni. A hajtókar előre tekerésével a felkapókar automatikusan zár, és elkezdődik a zsinór feltekerése. A zsinór egyenletes elhelyezkedéséhez a zsinórnak a feltekerés közben enyhén feszülnie kell. Az esetleges zsinórcsavarodást a zsinórtartó dob 180 fokos megfordításával küszöbölheti ki. A dobot úgy kell feltölteni zsinórral, hogy a dob peremétől  kb. 2-3 mm-re legyen.

Az orsófék beállítása

A rögzített orsók első vagy hátsó fékkel rendelkeznek (nyeletőfék?). Megfelelő beállítás esetén a fék megakadályozza a zsinórszakadást vagy a horgászbot eltörését. A féket kg. A zsinór szakítószilárdságának, ill. a bot teherbírásának 50%-ára kell beállítani. Ehhez a zsinórt át kell vezetni minden gyűrűn, és rögzíteni kell egy ponthoz. Eztán a horgászbotot a 45 fokos szögben tartva addig kell a zsinórt csévélni, míg kifeszül és a bot 90 fokos szögben hajlik meg. Csak ebben a pozícióban szabad a féknek lassan engednie a zsinóron a horgászbot hajlítási feszültsége következtében. Addig kell a féket oldással vagy zárással beállítani, míg el nem érjük ezt a hatást. Az óramutató járásának irányába forgatva a fékgombot a fékerő nő, ellenkező irányba forgatva csökken. A fék nem megfelelő beállítása miatt elszakadhat a zsinór, vagy eltörhet a horgászbot!

Tisztítás, karbantartás

A hajtókar levételéhez a visszaforgásgátlót állítsa ON helyzetbe és a hajtókart forgassa az óramutató járásának irányába. A kioldógomb benyomásával a dobot vegye le és a rögzítőcsavarok eltávolítása után leveheti a házról a fedelet. A szabaddá vált mechanizmust a szennyeződésektől tisztítsa meg és majd orsózsírral zsírozza be. Az orsó külső részeit tisztítószeres kefével, majd puha textíliával törölje át.

Asok sikert kívánunk Önnek termékünk használatával!

EnergoFish Kft.

Horgászcikk Nagykereskedés kizárólag viszonteladók részére

Cím: 1201, Budapest, Helsinki út 74. Tel.: 283-0431, Fax: 283-2285

www.energofish.hu